№538

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Цифровые СА заушного типа для коррекции средней потери слуха лиц льготной категории | шт. | 2400 |
| 1.2 | Лицензионная программа для подбора и настройки цифровых слуховых аппаратов. | шт. | 8 |
| 1.3 | Набор каблучков для подключения цифровых слуховых аппаратов. | шт. | 8 |
| 1.4 | Беcпроводной адаптер, совместимый с программой настройки слуховых аппаратов Noah, c наличием функции Bluetooth | шт. | 8 |
| 2 | Технические требования |
| 2.1 | Максимальное усиление (пик) | 55-75 дБ |
| 2.2 | Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 дБ УЗД) | 120-140 дБ УЗД |
| 2.3 | Частотный диапазон | от 100 Гц – до не менее 6000 Гц (и более) |
| 2.4 | Каналы цифровой обработки звука | Не менее 5** или бесканальный |
| 2.5 | Возможность открытого слухопротезирования | Наличие |
| 2.6 | Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц) | 80-100 дБ УЗД |
| 2.7 | Общие гармонические искажения (1600 Гц) | Не более 2% |
| 2.8 | Эквивалентный уровень входного шума (всенаправленный, 1600 Гц) | Не более 25 дБ УЗД |
| 2.9 | Потребляемый ток (эксплуатация) | Не более 1,5 мА |
| 2.10 | Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер) | Наличие |
| 2.11 | Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NAL | Наличие |
| 2.12 | Звуковой индикатор уровня заряда элемента питания | Наличие |
| 2.13 | Программируемая телекатушка | Наличие |
| 2.14 | Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата | Наличие |
| 2.15 | Дополнительный рожок в комплекте | Наличие |
| 2.16 | Возможность подключения аудио и FM-оборудования | Наличие |
| 2.17 | Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте) | Тип батареи 13 или 312 |
| 2.18 | Гарантийный срок | 2 года |

Вышеуказанные параметры указаны в соответствии с  измерениями на имитаторе уха IEС 118-0, IEC 60118, IEC 60318.

Пункты, отмеченные ** - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

При поступлении слуховых аппаратов поставщик обязуется провести практический обучающий семинар по подбору и настройке цифровых слуховых аппаратов.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Цифровые СА заушного типа для коррекции тяжелой потери слуха лиц льготной категории | Шт. | 2000 |
| 1.2 | Лицензионная программа для подбора и настройки цифровых слуховых аппаратов. | шт. | 8 |
| 1.3 | Набор каблучков для подключения цифровых слуховых аппаратов. | шт. | 8 |
| 1.4 | Беcпроводной адаптер, совместимый с программой настройки слуховых аппаратов Noah, с наличием функции Bluetooth | шт. | 8 |
| 2 | Технические требования |
| 2.1 | Максимальное усиление (пик) | 75-87 дБ |
| 2.2 | Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 дБ УЗД) | 135-145 дБ УЗД |
| 2.3 | Частотный диапазон | От 100 Гц – до не менее 5000 Гц (и более) |
| 2.4 | Каналы цифровой обработки звука | Не менее 5** или бесканальный |
| 2.5 | Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц) | 100-115 дБ УЗД |
| 2.6 | Общие гармонические искажения (1600 Гц) | Не более 2,5% |
| 2.7 | Эквивалентный уровень входного шума (всенаправленный, 1600 Гц) | Не более 27 дБ УЗД |
| 2.8 | Потребляемый ток (эксплуатация) | Не более 2,0 мА |
| 2.9 | Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер) | Наличие |
| 2.10 | Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NAL | Наличие |
| 2.11 | Звуковой индикатор разряда элемента питания | Наличие |
| 2.12 | Программируемая телекатушка | Наличие |
| 2.13 | Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата | Наличие |
| 2.14 | Дополнительный рожок в комплекте | Наличие |
| 2.15 | Возможность подключения аудио и FM-оборудования | Наличие |
| 2.16 | Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте) | Тип батареи 13 или 675 |
| 2.17 | Гарантийный срок | 2 года |

Вышеуказанные параметры указаны в соответствии с  измерениями на имитаторе уха IEС 118-0, IEC 60118, IEC 60318.

Пункты, отмеченные ** - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

При поступлении слуховых аппаратов поставщик обязуется провести практический обучающий семинар по подбору и настройке цифровых слуховых аппаратов.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Индивидуальные ушные вкладыши для слуховых аппаратов, предназначенных для коррекции средней и тяжелой степени нарушения слуха у лиц льготной категории граждан | Шт. | 16800 |
| 2 | Технические требования |
| 2.1 | Наличие собственной лицензированной Министерством здравоохранения Республики Беларусь лаборатории по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей | Наличие |
| 2.2 | Соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям Министерства здравоохранения Республики Беларусь | Наличие |
| 2.3 | Возможность изготовления индивидуальных ушных вкладышей по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода | Наличие |
| 2.4 | Иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата | Наличие |
| 2.5 | Быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы | Наличие |
| 2.6 | Не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата) | Наличие |
| 2.7 | Быть комфортны в эксплуатации | Наличие |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.