№540

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кохлеарный имплант; | 1 шт. |
| 1.2. | Речевой процессор; | 1 шт. |
| 1.2.1. | Блок речевого процессора; | 1 шт. |
| 1.2.2. | Заушный батарейный отсек для цинк-воздушных батареек; | 1 шт. |
| 1.2.3. | Крышка для заушного батарейного отсека; | 1 шт. |
| 1.2.4. | Заушный аккумуляторный батарейный отсек; | 2 шт. |
| 1.2.5. | Зарядное устройство для аккумуляторов для заушного батарейного отсека; | 1 шт. |
| 1.2.6. | Цинк-воздушные батарейки; | 6 шт. |
| 1.2.7. | Передатчик с возможностью использовать разную мощность магнита; | 1 шт. |
| 1.2.8. | Магниты разной мощности (слабой мощности, средней мощности, мощные и сверхмощные); | Не менее 4 шт. (по одной единице разной мощности) |
| 1.2.9. | Кабель передатчика разной длины; | Не менее 4 шт. |
| 1.2.10. | Пульт дистанционного управления беспроводной; | 1 шт. |
| 1.2.11. | Электрическая сушка (при необходимости использования наполнителей для сушки, в комплект должно входить не менее 3 блоков наполнителя); | 1 шт. |
| 1.2.12 | Силиконовые держатели для речевого процессора; | Не менее 2-х |
| 1.2.13 | Клипса для фиксации речевого процессора на одежде; | 1 шт. |
| 1.2.14 | Таблетка для ежедневного просушивания процессора. | 1 шт. |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Максимальная толщина корпуса импланта; ** | Не более 4,5 мм |
| 2.2 | Корпус стимулятора импланта должен быть изготовлен из медицинских, биологически инертных материалов; | Наличие |
| 2.3 | Автоматическая телеметрия нервного ответа; | Наличие |
| 2.4 | Возможность проведения МРТ до 3 Тл (с или без извлечения магнита); ** | Наличие |
| 2.5 | Влагоустойчивость и пыленепроницаемость речевого процессора; ** | Наличие |
| 2.6 | Световая и/или звуковая индикация на процессоре при переключении программ, настройках громкости и чувствительности, разряде батарей и аккумулятора; | Наличие |
| 2.7 | Регулировка громкости и чувствительности, переключение программ пультом дистанционного управления. | Наличие |

3.	Дополнительные требования.

3.1.	Гарантия на имплантируемую часть системы не менее 10 лет, на наружную часть не менее 3 лет (за исключением соединяющих проводов) с момента операции.

3.2	Срок стерильности имплантируемой части системы кохлеарной имплантации на момент поставки должен составлять не менее 60 % от срока стерильности, указанного заводом изготовителем.

3.3.	Гарантийный ремонт должен осуществляться обученным специалистом поставщика, имеющим сертификат фирмы-производителя на выполняемые работы. Гарантийный ремонт наружных частей системы не должен превышать 30 календарных дней.

3.4.	Подключение, настройку и подстройку речевого процессора системы кохлеарной имплантации осуществляют обученные, сертифицированные производителем, специалисты фирмы-поставщика либо обученный специалист по подключению, настройке и подстройке имплантов (из числа сотрудников клиники, где планируется выполнять имплантацию).

* – пункты, отмеченные «**», являются обязательными, при несоответствии предложенного товара данному требованию, предложение отклоняется.