№587

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – Артроскопический комплекс

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Состав оборудования | Технические параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор медицинский с разрешением не ниже UHD 4K. | 1.1. Диагональ экрана не менее 31”. | 1 |
|  |  | 1.2. Наличие комплекта принадлежностей для размещения на приборной тележке. Подставка или кронштейн должны позволять наклонять монитор (не менее±25°) и поворачивать (не менее ±60°) |  |
| 2. | Видеокамера поддерживающая разрешение не ниже UHD 4K с системой централизованного управления | 2.1. Видеокамера должна обеспечивать прямую видеозапись с разрешением не ниже Full HD на съемные носители. | 1 |
|  |  | 2.2. Видеокамера, используя систему централизованного управления должна позволять с помощью кнопок на головках видеокамеры управлять режимами видеокамеры, монитора и подключенными приборами с системой централизованного управления. |  |
|  |  | 2.3. Видеокамера должна позволять сохранять видеозаписи и изображения в индивидуальных создаваемых разделах, содержащих индивидуальные текстовые данные пациента. |  |
| 3. | Головка видеокамеры поддерживающая разрешение не ниже UHD 4K с изменяемым фокусным расстоянием | 3.1. Головка должна иметь не менее 2 программируемых кнопок для управления периферийными устройствами. | 1 |
| 4. | Блок централизации управления эндоскопическим оборудованием и видеосигналами | 4.1. Должен отображать на экране основного или дополнительного монитора в виде интерфейсного меню настройки всех приборов с тем, чтобы иметь возможность дистанционно управлять всем эндоскопическим оборудованием подключенным к системе централизованного управления из стерильной зоны. | 1 |
|  |  | 4.2. Должен обеспечивать возможность сохранения данных на съемные носители через USB |  |
| 5. | Светодиодный источник света с системой централизованного управления | 5.1. Мощность (в эквиваленте ксеноновому источнику света) не менее 300 Вт. Плавная или ступенчатая регулировка светового потока. | 1 |
| 6. | Двухпоточная артропомпа. | 6.1. Наличие двух роликовых насосов (нагнетание / эвакуация). | 1 |
|  |  | 6.2. Цветной, графический сенсорный экран управления и выбора параметров работы. |  |
|  |  | 6.3. Контроль объёма притока и оттока ждкости. |  |
|  |  | 6.4. Возможность управления из стерильной зоны |  |
| 7. | Набор трубок для ирригации и аспирации | 7.1. Должен включать все необходимые трубки для соединения емкостей с раствором, аппарата и инструментов. | 100 |
| 8. | Трубка стороны инструмента (пациента) | 8.1 Трубка для соединения системы трубок для аспирации и ирригации п12 с инструментом сторона инструмента (пациента) | 200 |
| 9. | Набор трубок для аспирации | 9.1. Должен включать все необходимые трубки для соединения емкостей с аспиратом, аппарата и инструментов (пациент). | 300 |
| 10. | Блок управления шейвером | 10.1. Возможность интеграции с блоком централизованного управления. | 1 |
|  |  | 10.2. Сенсорный дисплей управления. |  |
|  |  | 10.3. Педаль управления в комплекте. |  |
| 11. | Рукоятка шейверная | 11.1. С возможностью ручного управления | 3 |
|  |  | 11.2. Соединительный кабель в комплекте |  |
| 12. | Насадка шейвера для агрессивной резекции мягких тканей | 12.1. Диаметр 4,5-5,5мм | 30 |
| 13. | Насадка шейвера для резекции мягких тканей | 13.1. Диаметр 4,5-5,5мм | 30 |
| 14. | Насадка шейвера для резекции костной ткани бор овальный | 14.1. Диаметр 5-5,5мм | 5 |
| 15. | Насадка шейвера для резекции костной ткани бор шаровидный | 15.1. Диаметр 5-5,5мм | 5 |
| 16. | Генератор для высокочастотной биполярной абляции | 16.1. Генератор разработан для выполнения артроскопических хирургических вмешательств на коленном, плечевом, голеностопном, локтевом, лучезапястном суставах | 1 |
|  |  | 16.2. Возможность проведения абляции и коагуляции мягких тканей |  |
|  |  | 16.3. Сетевой кабель и ножной переключатель в комплекте. |  |
| 17. | Электрод | 17.1. Биполярный электрод с эргономичной рукояткой с кнопками (абляция-коагуляция). (допустима комплектация многоразовой стерилизуемой рукояткой) | 50 |
|  |  | 17.2. Электрод должен иметь рабочую поверхность с углом в 90˚ |  |
| 18. | Тележка для размещения приборов | 18.1. Должна иметь не менее 4-х полок размером не менее 600×350 мм. На четырех антистатических колесах, не менее двух из которых с тормозным механизмом. | 1 |
|  |  | 18.2. Должна иметь блок питания со встроенным разделительным трансформатором. Количество электророзеток не менее 8. |  |
|  |  | 18.3. Должна быть укомплектована инфузионной стойкой регулируемой по высоте. |  |
| 19. | Оптика с направлением обзора 30° и диаметром 4 мм | 19.1. Длина 15-18 см. Со встроенным световодом. | 3 |
|  |  | 19.2. Крупноформатная, широкоугольная, автоклавируемая |  |
| 20. | Оптика с направлением обзора 70° и диаметром 4 мм | 20.1. Длина 15-18 см. Со встроенным световодом. | 1 |
|  |  | 20.2. Крупноформатная, широкоугольная, автоклавируемая |  |
| 21. | Оптика с направлением обзора 30° и диаметром 4,8 мм | 21.1. Длина 15-18 см. Со встроенным световодом. | 1 |
|  |  | 21.2. Крупноформатная, широкоугольная, автоклавируемая |  |
| 22. | Световод стекловолоконный | 22.1. Длина не менее 2 метров. | 5 |
| 23. | Тубус высокого потока для оптики с диаметром 4 мм | 23.1. С двумя кранами. | 4 |
|  |  | 23.2. Защёлкивающийся соединительный механизм. |  |
|  |  | 23.3. полутупой и полуострый обтуратор в комплекте. |  |
| 24. | Тубус высокого потока для оптики с диаметром 4,8 мм | 24.1. С двумя кранами. | 1 |
|  |  | 24.2. Защёлкивающийся соединительный механизм. |  |
|  |  | 24.3. полутупой и полуострый обтуратор в комплекте. |  |
| 25. | Выкусыватель прямой | 25.1. Ширина разреза 2-3 мм. | 5 |
|  |  | 25.2. Диаметр не более 3,5 мм. |  |
|  |  | 25.3. Длина 11-14 см. |  |
| 26. | Выкусыватель прямой | 26.1. Ширина разреза 1,5 мм. | 5 |
|  |  | 26.2. Диаметр не более 3,5 мм. |  |
|  |  | 26.3. Длина 11-14 см. |  |
| 27. | Выкусыватель изогнутые вправо на 45 градусов | 27.1. Диаметр не более 3,5 мм. | 3 |
|  |  | 27.2. Длина 11-14 см. |  |
|  |  | 27.3. Ширина разреза 3-5 мм. |  |
|  |  | 27.4. Изгиб режущей части, ствол прямой. |  |
| 28. | Выкусыватель изогнутые влево на 45 градусов | 28.1. Диаметр не более 3,5 мм. | 3 |
|  |  | 28.2. Длина 11-14 см. |  |
|  |  | 28.3. Ширина разреза 3-5 мм. |  |
|  |  | 28.4. Изгиб режущей части, ствол прямой. |  |
| 29. | Захватывающие щипцы прямые | 29.1. Рабочая длина 11-14см | 5 |
|  |  | 29.2. Ширина бранши 3-4 мм |  |
|  |  | 29.3. С фиксатором |  |
| 30. | Захватывающие щипцы прямые для мениска | 30.1. Рабочая длина 11-14см | 2 |
|  |  | 30.2. Ширина бранши 3-4 мм |  |
|  |  | 30.3. С фиксатором |  |
| 31. | Щипцы для захвата нити | 31.1. Рабочая длина 11-15см | 2 |
| 32. | Шовный ретривер | 32.1. Рабочая длина 11-14см | 2 |
| 33. | Крючкообразный зонд | 33.1. Градуированный. | 2 |
|  |  | 33.2. Высота крючка 4-5 мм |  |
|  |  | 33.3. Рабочая длинна 11-15см |  |
| 34. | Канюля с клапаном | 34.1. Для защиты мягких тканей порта. | 20 |
|  |  | 34.2. Диаметр 5-7 мм. |  |
|  |  | 34.3. Длина не менее 30 мм. |  |
| 35. | Канюля с клапаном | 35.1. Для защиты мягких тканей порта. | 20 |
|  |  | 35.2. Диаметр 8-10 мм. |  |
|  |  | 35.3. Длина не менее 30 мм. |  |
| 36. | Инструмент шовный для плечевого сустава | 36.1. Применимый для выполнения шва ротаторной манжеты, хрящевой губы. | 2 |
|  |  | 36.2. При наличии в составе сменных частей, они должны быть включены в количестве не менее 5 шт. на каждый инструмент. |  |
| 37. | Имплант хирургический: анкер шовный | 37.1. Биодеградируемый 37.2. Диаметр 5-6мм | 70 |
| 38. | Имплант хирургический: анкер шовный | 38.1. Биодеградируемый 38.2. Диаметр 3-4мм | 50 |
| 39. | Набор инструментов для установки анкеров | 39.1. Для предлагаемых анкеров должен быть предложен инструмент для их постановки. | 1 |