- Состав (комплектация) медицинской техники 1 единицы

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор аудиологический | 1 |
| 2. | Блок питания | 1 |
| 3. | Зонд для регистрации ОАЭ | 1 |
| 4. | Наконечник зонда съемный | 1 |
| 5. | Набор ушных вкладышей для зонда ОАЭ: |  |
| 5.1 | 5мм | не менее 40 шт |
| 5.2 | 3,4,6мм | не менее 30 шт каждого размера |
| 5.3 | 7,8,9,10,12мм | не менее 15 шт каждого размера |
| 6. | Комплект литиевых аккумуляторов | 1 |
| 7. | Портативный термопринтер с беспроводным интерфейсом | 1 |
| 8. | Термобумага для принтера | 10 рулонов |
| 9. | Пылезащитный чехол | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.

| № п/п | Основные требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Технические характеристики |
| 2.1.1. | Процесс исследования должен быть автоматизирован с момента установки зонда в ушной канал до получения результатов |
| 2.1.2. | Номинальные частоты стимулирующих сигналов для регистрации отоакустическрй эмиссии, Гц -от 1500 до не менее 3000 |
| 2.1.3. | Диапазон установки уровней прослушивания при регистрации отоакустической эмиссии, дБ -от 30 до 90 |
| 2.1.4 | Суммарный коэффициент гармоник не более -0,1% |
| 2.1.5. | Возможность подключения к персональному компьютеру, возможность передачи данных и печати на беспроводном устройстве |
| 2.1.6. | USB-разъем |